## Slide 1: Методы анализа распространения лазерного пучка в атмосферной турбулентности

## Slide 2: Актуальность
Атмосферная турбулентность остаётся одной из главных проблем современных лазерных систем.
Она вызывает случайные флуктуации пучка, что существенно снижает точность наведения,
качество лазерных измерений и надёжность лазерной связи.
В условиях активного развития лазерных технологий в обороне, авиации, беспилотных аппаратах и
космической связи точная оценка влияния атмосферных возмущений на характеристики
лазерного пучка приобретает особую важность.

## Slide 3: Методы подсчета рассеивания пучка
Модель | Формула | Лучше всего подходит для | Плюсы | Минусы
Геометрическая модель |  | Больших расстояний (L ≫ ) | Очень простая реализация; интуитивно понятна; быстро считается; один линейный параметр θ | Не учитывает дифракцию в ближней зоне; нет понятия талии пучка
Гауссова модель |  | Точных расчётов во всей зоне (особенно вблизи талии) | Физически корректная; точно описывает поведение пучка на всех расстояниях; учитывает длину Рэлея | Требует двух параметров (w₀ и или λ); сложнее в реализации и интерпретации
Модель | Формула | Лучше всего подходит для | Плюсы | Минусы
Геометрическая модель |  |  | Очень простая реализация; интуитивно понятна; быстро считается; один линейный параметр θ | Не учитывает дифракцию в ближней зоне; нет понятия талии пучка
Гауссова модель |  | Точных расчётов во всей зоне (особенно вблизи талии) | Физически корректная; точно описывает поведение пучка на всех расстояниях; учитывает длину Рэлея | 
— начальный диаметр пучка; θ — угол расходимости (в радианах); L или z — расстояние;
— радиус пучка в талии; — длина Рэлея.

## Slide 4: Методы подсчета рассеивания пучка
Мы используем геометрическую модель как основную, потому что:
Нас интересуют в первую очередь большие расстояния (L ≫ ).
На таких дистанциях обе модели дают практически одинаковый результат.
Геометрическая модель намного проще и быстрее в расчётах.

## Slide 5: Методы фильтрации временных рядов
Модель | Формула | Лучше всего подавляет | Плюсы | Минусы
Скользящее среднее (Moving Average) |  | Случайный шум без выбросов | Очень простая реализация; хороший базовый метод для сравнения | Даёт задержку; чувствителен к выбросам; нужно выбрать окно k
Экспоненциальноесглаживание (EWMA) |  | Случайный шум при меняющихся условиях | Быстрее реагирует, чем скользящее среднее; параметр α задаёт компромисс | Требует выбора α; если маленькое то новое значение влияет слабо, а основную роль играет прошлое сглаженное; не лучший вариант против одиночных выбросов
Модель | Формула | Лучше всего подавляет | Плюсы | Минусы
Скользящее среднее (Moving Average) |  | Случайный шум без выбросов | Очень простая реализация; хороший базовый метод для сравнения | Даёт задержку; чувствителен к выбросам; нужно выбрать окно k
Экспоненциальноесглаживание (EWMA) |  | Случайный шум при меняющихся условиях | Быстрее реагирует, чем скользящее среднее; параметр α задаёт компромисс | Требует выбора α; если маленькое то новое значение влияет слабо, а основную роль играет прошлое сглаженное; не лучший вариант против одиночных выбросов
xₜ — измеряемая величина (например, Aₜ или Rₜ), — отфильтрованная оценка; k — длина окна;
— коэффициент сглаживания.

## Slide 6: Методы фильтрации временных рядов
Модель | Формула | Лучше всего подавляет | Преимущества | Недостатки
Медианный фильтр (Median) |  | Выбросы (редкие сильные ошибки) | Высокая устойчивость к выбросам; хорошо убирает одиночные ложные пики/провалы | Меньше пользы при чисто гауссовом шуме; возможна «ступенчатость»; нужно окно k
Адаптивные фильтры (LMS/RLS и аналоги) |  | Нестационарный шум и динамические процессы | Подстраиваются под статистику сигнала; потенциально лучше фиксированных фильтров при «плавающих» условиях; возможен режим предсказания | Сложнее реализовать и настроить; риск нестабильности при неверных параметрах; сложнее обосновывать без отдельного анализа
Модель | Формула | Лучше всего подавляет | Преимущества | Недостатки
Медианный фильтр (Median) |  | Выбросы (редкие сильные ошибки) | Высокая устойчивость к выбросам; хорошо убирает одиночные ложные пики/провалы | Меньше пользы при чисто гауссовом шуме; возможна «ступенчатость»; нужно окно k
Адаптивные фильтры (LMS/RLS и аналоги) |  | Нестационарный шум и динамические процессы | Подстраиваются под статистику сигнала; потенциально лучше фиксированных фильтров при «плавающих» условиях; возможен режим предсказания | Сложнее реализовать и настроить; риск нестабильности при неверных параметрах; сложнее обосновывать без отдельного анализа
xₜ — измеряемая величина (например, Aₜ или Rₜ), — отфильтрованная оценка; k — длина окна;
— коэффициент сглаживания.

## Slide 7: Методы фильтрации временных рядов
Методы с фиксированным окном наблюдений в нашей задаче менее удобны, поскольку требуют выбора длины окна, хранения нескольких последних измерений и вносят дополнительную задержку в реакцию фильтра. Для порогового детектирования серии импульсов это нежелательно, так как решение должно обновляться онлайн и достаточно быстро отражать изменения сигнала. Поэтому вместо оконного усреднения выбран рекурсивный фильтр EWMA, который не требует хранения окна и обеспечивает более удобный компромисс между подавлением шума и скоростью реакции.

## Slide 8: Подходы к построению моделей
Название | Суть | Преимущества | Недостатки
Аналитическая модель Рытова | где | Быстро, подходит для слабой турбулентности | Работает только при слабой турбулентности, дает только среднее значение, не даёт вероятность попадания
Волновые методы (параболическое уравнение) | дают точное физическое описание распространения волны с учётом фазовых и дифракционных эффектов. Где k – волновое число, U(x,y,z) - комплексная амплитуда волны в точке с координатами (x,y,z) - лапласиан по координатам x и у, - - отклонение квадрата показателя преломления от базового значения | Подстраиваются под статистику сигнала; потенциально лучше фиксированных фильтров при «плавающих» условиях; возможен режим предсказания | Сложнее реализовать и настроить; риск нестабильности при неверных параметрах; сложнее обосновывать без отдельного анализа
Название | Суть | Преимущества | Недостатки
Аналитическая модель Рытова |  | Быстро, подходит для слабой турбулентности | Работает только при слабой турбулентности, дает только среднее значение, не даёт вероятность попадания
Волновые методы (параболическое уравнение) | дают точное физическое описание распространения волны с учётом фазовых и дифракционных эффектов. Где k – волновое число, U(x,y,z) - комплексная амплитуда волны в точке с координатами (x,y,z) - лапласиан по координатам x и у, - - отклонение квадрата показателя преломления от базового значения | Подстраиваются под статистику сигнала; потенциально лучше фиксированных фильтров при «плавающих» условиях; возможен режим предсказания | Сложнее реализовать и настроить; риск нестабильности при неверных параметрах; сложнее обосновывать без отдельного анализа

## Slide 9: Подходы к построению моделей
Подход | Суть | Преимущества | Недостатки
Монте-Карло | Моделирует множество реализаций турбулентной среды, генерирует случайные флуктуации показателя преломления, собирает статистику уравнение трассировки луча под влиянием флуктуаций: r(z) — координата луча в плоскости поперёк направления распространения; θ(z) — угол направления, n(x,y,z) — показатель преломления со случайными флуктуациями M — число независимых реализаций, X- среднее значение - разброс средних результатов Монте‑Карло вокруг истинного математического ожидания | Учитывает неоднородность среды, дает вероятность попадания, применим при многократных запусках, можно контролировать точность | Требует вычислений

## Slide 10: Подходы к построению моделей
Был выбран метод Монте‑Карло, потому что он позволяет моделировать случайные
флуктуации атмосферы, сразу получать вероятность попадания на цель,
а не только средние значения. Он достаточно управляемый по числу симуляций, при этом не
требует сложных волновых расчётов. Другие методы либо дают только средние, либо слишком
тяжёлые для практических расчётов.

## Slide 11
Спасибо за внимание!